## Slide 1: IBM-PC 汇编语言程序设计
Assembly Language Programming

## Slide 2: 什么是汇编语言？
机器特定的编程语言
  该语言的语句和机器内在语言是一一对应的关系
  该语言和机器的指令集、系统结构相匹配
程序设计的级别
  机器语言
  汇编语言
  高级语言
IBM-PC 汇编语言
  针对 8086, 8088, 80186, 80286, 80386, 80486, and Pentium Processors

## Slide 3: 什么是汇编器？
系统级别的程序
  负责将汇编语言编写的源代码翻译成机器语言
  一般由软件开发商提供，例如我们所使用的Microsoft 的MASM 6.11版本的编译器
  源文件
  目标文件
  可执行文件

## Slide 4: 为什么要学习汇编语言？
能够学习到处理器是如何工作的
理解计算机的基本系统结构
探究数据和指令的内部表述
能够创建小巧有效的程序
允许程序员绕过高层语言的限制编程
有些工作必须用汇编语言完成

## Slide 5: 机器语言
数字表示的机器执行的指令集合，被称为处理器指令集
  处理器能够执行的基本指令的集合
每个指令被编码成为数字符号
指令可能占用一个或者多个字节
每个数字代表一个机器指令

## Slide 6: IBM-PC机器指令举例
1011000000000101b or B005h
操作码 = 10110000b
  含义：拷贝一个字节数据到AL寄存器中
字节数据由该指令的第二部分代表: 00000101b

## Slide 7: 汇编语言 vs机器语言编程
机器语言编程
  编写一系列的数字符号表示程序执行所需的指令和数据
汇编语言编程
  采用符号指令表示，将翻译成机器语言程序和数据常量

## Slide 8: 第1部分 软硬件基础知识
Assembly Language Programming

## Slide 9: 1 数据表示
Assembly Language Programming

## Slide 10: 二进制数字
1101101b
  数位从左到右依次排列 b6b5b4b3b2b1b0
  下标表示位值（place value ）
    bi  2i
    需要熟记各个位值
  转换到十进制数的多项式
    b6*26 + b5*25 +b4*24 +b3*23 +b2*22 +b1*21 + b0*20
In this case, 1101101b is
  64+32+8+4+1 = 109d

## Slide 11: 十进制到二进制的转换
109d 转换到二进制－循环被2除
  余数作为数位值
  直到0为止
将余数组合起来
  第一位余数作为二进制数的最低位
  109d = 1101101b
109 / 2 = 54 r 1
54 / 2 = 27 r 0
27 / 2 = 13 r 1
13 / 2 = 6 r 1
6 / 2 = 3 r 0
3 / 2 = 1 r 1
1 / 2 = 0 r 1

## Slide 12: 十六进制数
0~9, A, B, C, D, E, F
注意：
  数字以H结尾
大家思考：
  为何引入十六进制数？

## Slide 13: 二进制和十六进制
Binary  Hex
  4位一组划分 (从最低位开始)
  最后一组不足4位补0
  每组对应的数据转换成对应的数字
Hex  Binary
  相反的方法每个数字展成4 bits
    可以忽略前面的若干的0
0100 1110b = 4Eh
37h = 0011 0111b

## Slide 14: 二进制数据存储
存储数据的大小定义，通常
  字节byte DB
  字word DW
  双字double word DD
  四字quad word DQ
存储器中的每个字节都有唯一的地址

## Slide 15: 基本加法
Easy !!
例如:
  c c c c
  10101
  + 1111
  100100
Hex Example:
c c
3CF02
+435C9
804CB
0+0 = 0
0+1 = 1
1+0 = 1
1+1 = 10
1+1+1 = 11
Watch Carries

## Slide 16: 基本减法
Hex example:
b b
FCF02
-435C9
B9939
b b b b b
1101000011
- 1101001
1011011010
A borrow
adds sixteen

## Slide 17: 字符数据ASCII
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
  7-bit 二进制码表示的128个字符
  通常占用1字节
    包括一些控制字符
  ASCII码的序列称为ASCII字符串
注：数字字符‘1’～‘9’的ASCII码值：30~39
大家思考：
  如何将ASCII码值和对应的数字相转换？

## Slide 18: 有符号数和无符号数
无符号数：所有位均为数据位
有符号数：最左边的位为符号位
  例如：1111 1101 无符号数252，而有符号数为-7
格式 | 字节 | 字 | 双字
Max无符号数 | 255 / 28－1 | 216-1 | 232-1
Max有符号数 | 127 / 27-1 | 215-1 | 231-1

## Slide 19: 理解 Two’s Complement Code
补码的定义：
[X]补 ＝ (M + X) mod M
其中：M＝ 2n
正数的编码无符号正数表示
负数的编码其值加上256后对应的正数编码
Code for +107
  107d = 1101011b
  code: 01101011 (6Bh)
Code for -107
  -107 + 256 = 149
  149d = 10010101b
  code: 10010101b (95h)
大家计算
6Bh + 95h ＝ ?

## Slide 20: 二进制补码转换
c 和 -c 的二进制补码加和的值等于2的幂
  8-bit code: c+(-c)=28
  16-bit code: c+(-c)=216
(-c) = 2n-c
= [(2n-1)-c]+1
求补码的方法1：
  (-c) = 2n-c
求补码的方法2：
  翻转所有的位
  加 1

## Slide 21: 解码二进制补码举例
0001,0110,1011,1000b
以0开头表示正数
  简单地转换成十进制数
1110,1001,0100,1000b
以1开头表示负数
  应用转换规则
  转换成十进制数
- 0001,0110,1011,1000b
不要忘记负号！

## Slide 22: 补码的加减运算
加法运算
1111,0000,1101
+ 0111,0110,1001
0110,0111,0110
结果为正数
减法运算
F23C F23C
- 2CF0 + D310
? C54C
结果为负数
请大家动手转换成十进制运算，检验结果
Wait……..

## Slide 23: 检验
Binary Dec
1111,0000,1101 -243
+0111,0110,1001 +1897
0110,0111,0110 1654
负数解码
1111,0000,1101
-(0000,1111,0011)
-243
Hex Decimal
F23C (-3524)
- 2CF0 - 11504
C54C - 15028
对F23C解码:
1111,0010,0011,1100
-(0000,1101,1100,0100)
-3524

## Slide 24: 算术进位
算术进位
进位CF的设置，由符号位的运算进位0或1产生的。对于无符号数，产生了数据位的进位而无效。
+
1111 1100
0000 0101
0000 0001
1
CF = 1, OF = 0
+
252
5
1
无效
+
- 4
5
1
有效
无符号数 有符号数

## Slide 25: 算术溢出
溢出的两情形：
+
0111 1001
0000 1011
1000 0100
CF = 0, OF = 1
+
121
11
132
无效
+
+121
11
-124
有效
无符号数 有符号数
  情形1：当符号位有进位输入，而没有进位输出时
情形2：当进位输出不是由进位输入产生时
+
1111 0110
1000 1001
0111 1111
CF = 1, OF = 1
无效
+
+246
137
127
无符号数 有符号数
1
+
-10
-119
127
无效

## Slide 26: 2 IBM-PC 硬件
Assembly Language Programming

## Slide 27: 处理器
8x86各种处理器的速度，寻址空间，寄存器以及总线数据宽度不同。
8086
  16bits registers, 1MB 内存空间，总线8位
8088
  16位数据总线
80386
  32位寄存器，32位总线，寻址4GB
Pentium
  32位寄存器，64位数据总线

## Slide 28: Intel 8086处理器的结构

## Slide 29: 8086 寄存器
寄存器 – 处理器中临时存储数据的地方
  数据寄存器 (16-bit)
    AX, BX, CX, DX
  地址寄存器 (16-bit)
    段寄存器: CS, SS, DS, ES
    指针寄存器: SP, BP, IP
    变址寄存器: SI, DI
  状态寄存器 flag (16-bit)

## Slide 30: 通用数据寄存器
都是用来保存数据的，因此称为通用寄存器
但各有用途
  AX : 累加
  BX : 基址
  CX : 计数
  DX : 数据
各个寄存器的对应高低字节可单独使用
  AH, AL, BH, etc.
AX
BX
CX
DX
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
高8位 低8位

## Slide 31: 内存组织
8086寻址范围1MB (220 bytes)
每个字节的地址从00000h 到 FFFFFh编码，并且编址是唯一确定的
注意：由于各个寄存器为16位，而20位的地址的寻址通过16位的寄存器完成。这是如何进行的呢？
10011111
00100110
01001000
10000011
01011100
10100010
物理地址
10000H
10001H
10002H
10003H
10004H
10005H

## Slide 32: 数据寻址方式
段：偏移量寻址
  段segment：一个存储区域，起始地址为能够被16整除的地址，即后4位为0（通常不写）
  偏移量：段范围内的存储单元相对于段起始地址的数量，偏移量的范围从0000H到FFFFH

## Slide 33: 段：偏移量寻址
逻辑地址 = 段地址：偏移地址
物理地址＝段地址×16 ＋偏移量
逻辑地址
段地址 : 偏移地址
1000 : 0000H
1000 : 0001H
1000 : 0002H
1000 : 0003H
1000 : 0004H
1000 : 0005H
10011111
00100110
01001000
10000011
01011100
10100010
物理地址
10000H
10001H
10002H
10003H
10004H
10005H

## Slide 34: 逻辑地址 vs. 物理地址
16 位 段 地 址
16 位 偏 移 地 址
0000
+
20 位 物 理 地 址

## Slide 35: 段寄存器
  代码段CS
    对应执行的指令，起始地址对应第一条可执行的指令
  数据段DS
    对应程序的数据、常量等
  堆栈段SS
    对应暂存任何数据，包括子程序所用的数据
  扩展段ES
    对应于特殊的数据和操作使用
存储器
8KB代码
2KB数据
256堆栈
02000H
04800H
04000H
0200H
0400H
0480H
CS
DS
SS
ES

## Slide 36: CS寄存器和IP寄存器
CS register表示程序代码段的起始地址
IP寄存器包含要执行的下一指令的地址的偏移量，和CS寄存器相关联
IP寄存器的内容是程序中不能修改的
大家思考：某条指令的地址为
CS: 394BH
IP：514H
实际的物理地址：？

## Slide 37: SS寄存器和SP寄存器
SS寄存器保存了暂时的数据和地址段的起始地址
SP堆栈指针保存了堆栈段的段内的偏移量，也就是堆栈的当前顶部地址
上述两者结合起来
扩展数据段一般用于字符串操作的寻址
一般和DI寄存器相关联
ES寄存器

## Slide 38: BP 和 变址寄存器
BP为基址寄存器
  可指定为任何段的偏移量，但缺省指的是堆栈段
SI 和 DI 称为变址寄存器
  作用1：保存相对于任何段的偏移量，但通常缺省保存相对于数据段的偏移量
  作用2：有时保存相对于数组地址的索引数据

## Slide 39: 标志寄存器
标志寄存器保存了当前程序的执行状态
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
OF DF IF TF SF ZF
AF PF CF
OF 溢出标志 DF 方向标志
SF 符号标志 IF 中断标志
ZF 零标志 TF 陷阱标志
CF 进位标志 PF 奇偶标志
AF 辅助进位标志

## Slide 40: 8086的系统启动
重置系统状态，执行的第一条指令位于FFFF0H
  CS = FFFFh
  IP = 0000h
  其余各个寄存器清零
执行ROM中指令，进入BIOS程序的处理
  系统内存检查
  初始化中断向量表和相关数据
从磁盘中载入操作系统
  位于磁盘的启动扇区
  DOS
载入执行command.com

## Slide 41: 80x86寄存器
80x86的程序可见寄存器组
    通用寄存器
    专用寄存器
    段寄存器
AH AX AL
BH BX BL
CH CX CL
DH DX DL
SP
BP SI
DI
IP
FLAGS
CS
DS
SS
ES
8086 /
8088 /
80286
寄
存
器
  EAX
  EBX
  ECX
  EDX
  ESP
  EBP
  ESI
  EDI
  EIP
EFLAGS
FS
GS
31 16 15 8 7 0

## Slide 42: 中断
中断：某些事件使得处理器挂起当前的操作并为引起中断的原因去作一些事情。
  有些原因是正常的，例如键盘输入请求；
  有些是非法的，例如除数为0的操作。
中断服务程序

## Slide 43: 堆栈Stack
LIFO 数据结构
  支持 PUSH 和 POP 操作
作用
  发生中断处理和过程调用时，保护当前执行的现场；
  过程返回时，依据堆栈保存的地址继续执行

## Slide 44: 堆栈的构造
堆栈是通过堆栈段寄存器和偏移量访问的一段内存区域
  SS ：指向了堆栈的开始地址
  SP ：指向了堆栈的顶部
SP:000C
SS:0340
Stack Size: 000C

## Slide 45: 动作
PUSH: 压栈操作，减少SP POP: 出栈操作，增加SP
SP:0008
SS:0340
Stack Size: 000C
PUSH
POP

## Slide 46: PUSH
PUSH source
  source 指的是任何16/32位通用或者段寄存器，或者字/双字的地址
PUSHF
  将标志寄存器的内容压栈
动作：
  SP减去2/4
  在SS:SP地址存放source数据

## Slide 47: PUSH 举例
PUSH AX
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
43
2A
09
46
SP:0008
07
06
4C
SS:0340
Stack Size: 000C
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
23
2A
09
46
SP:0006
01
06
4C
SS:0340
AX: 0123

## Slide 48: POP
POP destination
  destination指的是任何16/32位通用或者段寄存器，或者字/双字的地址
POPF or POPFD
  将标志寄存器的内容出栈，存入标志寄存器
动作：
  将 SS:SP 地址的数据拷贝到destination
  SP加2/4

## Slide 49: POP 举例
POP ES
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
23
2A
09
46
SP:0008
01
06
4C
SS:0340
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
23
2A
09
46
SP:0006
01
06
4C
SS:0340
ES: 0123

## Slide 50: 第2部分 汇编语言基础知识
Assembly Language Programming

## Slide 51: 1 汇编语言 的编码要求
Assembly Language Programming

## Slide 52: 基本特征
  程序注释
  保留字
  标识符
  语句
  伪操作
汇编程序的基本框架
  数据类型
简单的程序举例

## Slide 53: 注释
注释利用 ; 开始
可自成一行，也可在指令之后的同一行里
例如
    ADD AX,BX ; 计算总量

## Slide 54: 保留字
在特殊情况下使用，具有固定用途而保留的某些名字，称为保留字。主要类型：
指令
  如MOV, ADD等计算机可执行的操作
伪操作
  如END, SEGMENT，为编译程序提供信息的语句
操作符
  如FAR, SIZE，在表达式中使用
预定义符号
  如@data, @model等，在编译期间向程序返回信息

## Slide 55: 标识符1
用户定义的符号名称，包括两类：
  数据项的名称：表示数据项的地址
    如COUNTER DB 0
  标号：表示指令、过程或者段的地址
    MAIN PROC FAR
    B30: ADD BL, 25

## Slide 56: 标识符2
定义规则
  第一个字符必须是字母或者不为的特殊字符
  长度限定在1－31之间
  不能和保留字相冲突
  不区分大小写
例如
  合法：
    TATAL, QTY25, $P80
  非法：
    5P, .TY
字母： A~Z和a~z
数字：0~9
特殊： ?
_
@
.
$

## Slide 57: 语句
语句包括两类：
  指令——具有对应的机器码
    例如：ADD, MOV
  伪指令——只在程序汇编过程起作用，产生机器不可执行的代码
    例如：
    定义数据项DB, DW

## Slide 58: 指令
指令机器指令
操作operation是必有的，规定该指令的动作
操作数operand是可选的，并且数量不定
例如：
  标识符 操作 操作数
  伪指令：COUNT DB 1
  指令： MOV AX, 0
[标示名称] 操作 [操作数1~n] [;注释]

## Slide 59: 伪操作
介绍几个常用的伪操作
  PAGE和TITLE
  SEGMENT
  PROC
  END和ENDP
  ASSUME
[标示名称] 伪操作 [操作数1~n] [;注释]

## Slide 60: PAGE和TITLE
程序的开头，PAGE定义程序打印时一页的最大行数和每行最大字符数。
默认50,80
格式：PAGE 60, 132
TITLE为程序产生标题，打印程序时位于第2行
格式：TITLE Assembly program sort

## Slide 61: SEGMENT
格式：
segment_name SEGMENT [align] [combine] [‘class’]
……
segment_name ENDS
解释
  定位align：指明段开始的边界。
    通常段为小边界，参数为PARA。
  组合combine：指明程序连接时，该段是否和其它的段组合在一起（以后解释），参数为STACK, COMMON, PUBLIC
    堆栈段通常定义
      segment_name SEGMENT PARA STACK
  类别class：指明段的类别
    代码段‘code’，数据段‘data’，堆栈段‘stack’

## Slide 62: PROC
定义过程，格式：
proc_name PROC FAR
……
proc_name ENDP
过程名的操作数为FAR，意味着相应程序的入口点为此过程，在程序中只有一个操作数为FAR的过程。
ENDP指明过程的结束，过程的结束在代码段内，即ENDS之前完成。
代码段内可以包含任意数量的过程，其它的过程通常使用NEAR的操作数。

## Slide 63: END
ENDS段结束
ENDP过程结束
END完整的程序结束
  格式:
    END 过程操作数FAR的PROC

## Slide 64: ASSUME
指明程序各个段的用途
  典型的格式
ASSUME DS:dataseg, CS:codeseg, SS:stackseg, ……
    上述的次序任意
    假如需要扩展段ES，也可以加上即可ES:dataseg

## Slide 65: 程序的框架结构
page 60,132
TITLE A04ASM1 (EXE) Move and add operations
STACK SEGMENT PARA STACK 'Stack'
…….
STACK ENDS
; ----------------------------------------------
DATASEG SEGMENT PARA 'Data'
……
DATASEG ENDS
; -----------------------------------------------
CODESEG SEGMENT PARA 'Code'
MAIN PROC FAR
ASSUME SS:STACK, DS:DATASEG, CS:CODESEG
MOV AX,DATASEG ;Set address of data
MOV DS,AX ; segment in DS
…….
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP ;End of procedure
CODESEG ENDS ;End of segment
END MAIN ;End of program

## Slide 66: 解释
段的定义顺序可任意
入口过程MAIN的名称可以为其它，例如START等
程序结束返回
    MOV AH, 4CH ；请求结束处理
    MOV AL, retcode ；设置返回码
    INT 21H ；调用中断处理
通常正常返回0，故可写作
MOV AX, 4C00H
INT 21H

## Slide 67: 编程技巧提示
由于汇编源程序的格式相对不变，故可以把上述的框架保留下来，添加功能代码即可

## Slide 68: 数据类型 1
名称：对应标识符
伪操作Dn：定义数据的类型长度
  字节DB（1字节）
  字DW（2字节）
  双字DD（4字节）
表达式：定义数据的数值的常数或者表达式
名称 Dn 表达式
数据定义的格式

## Slide 69: 数据的定义1
表达式的形式
  对于尚未初始化的数据，使用 ‘?’表示
  常数
举例
  最简单的情形
      DATAX DB ?
      DATAY DB 25

## Slide 70: 数据的定义2
数据序列的定义——数组
  数据因素依次用 , 隔开
  DATAZ DB 21, 22, 23, 24
对DATAZ的数据因素访问，根据数据所处的位置进行
  DATAZ+0 表示21， DATAZ+1 表示22，依次类推
  MOV AL, DATAZ+3

## Slide 71: 数据的定义3
重复数据序列的定义
举例
    DW 10 DUP(?)
    DB 5 DUP(12)
    DB 3 DUP (5 DUP(4) )
    DB 4 DUP(3 DUP (0,1), 2 DUP('$'))
名称 Dn 重复个数 DUP(表达式)
请大家思考：上述的数据是什么？

## Slide 72: 数据的定义4
字符和字符串的定义
  字符或者字符串在单引号 ‘’ 或者双引号“” 内定义
  数据类型常用的是DB
  举例
    DB ‘Computer city’
若串中含有‘’ “”，以下处理
    DB ‘Crazy sam”s CD’
    DB “Crazy sam’s CD”

## Slide 73: 完 整 的 源 程 序 举 例
page 60,132
TITLE A04ASM1 (EXE) Move and add operations
STACK SEGMENT PARA STACK 'Stack'
DW 32 DUP(0)
STACK ENDS
; ----------------------------------------------
DATASEG SEGMENT PARA 'Data'
FLDD DW 215
FLDE DW 125
FLDF DW ?
DATASEG ENDS
; -----------------------------------------------
CODESEG SEGMENT PARA 'Code'
MAIN PROC FAR
ASSUME SS:STACK,DS:DATASEG,CS:CODESEG
MOV AX,DATASEG ;Set address of data
MOV DS,AX ; segment in DS
MOV AX,FLDD ;Move 0215 to AX
ADD AX,FLDE ;Add 0125 to AX
MOV FLDF,AX ;Store sum in FLDF
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP ;End of procedure
CODESEG ENDS ;End of segment
END MAIN ;End of program

## Slide 74: 编写注意
编写建议：
  同一小功能段，编写注释
  程序识别一般不区分大小写
  可读性强，通常所有汇编指令用大写，而注释全部用小写

## Slide 75: 使用简化的编程框架
.MODEL 自动产生ASSUME语句
.MODEL 本教程通常两种：
    Tiny: 为.com生成代码
    Small: 为.exe生成代码
    并且两者代码偏移量限定在64KB内

## Slide 76
page 60,132
TITLE A04ASM2 (EXE) Move and add operations
;-----------------------------------------------------
.MODEL SMALL
.STACK 64 ;Define stack
.DATA ;Define data
FLDD DW 215
FLDE DW 125
FLDF DW ?
;-----------------------------------------------------
.CODE ;Define code segment
MAIN PROC FAR
MOV AX,@data ;Set address of data
MOV DS,AX ; segment in DS
MOV AX,FLDD ;Move 0215 to AX
ADD AX,FLDE ;Add 0125 to AX
MOV FLDF,AX ;Store sum in FLDF
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP ;End of procedure
END MAIN ;End of program
简化模型举例

## Slide 77: 2 源程序的 编译连接和执行
Assembly Language Programming

## Slide 78: 几个文件
源程序：.asm
目标文件：.obj
可执行文件：.exe (.com)
编辑源程序.asm
.asm
汇编
.obj
连接
.exe
选项
.LST
.CRF

## Slide 79: 汇编过程1
ML a04asm1.asm
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Object Modules [.obj]: a04asm1.obj
Run File [a04asm1.exe]: "a04asm1.exe"
List File [nul.map]: NUL
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
注意：该命令编译，生成obj, 连接，生成exe同时完成

## Slide 80: 汇编过程2
E:\src\CH04>ML /c a04asm1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
Assembling: a04asm1.asm
E:\src\CH04>LINK a04asm1.obj
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Run File [a04asm1.exe]: a04asm1.exe
List File [nul.map]:
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
注意：该命令编译，生成obj, 连接，生成exe分别完成

## Slide 81: 执行
E:\src\CH04>a04asm1.exe
E:\src\CH04>

## Slide 82: ML其它注意的汇编选项
除了/c只汇编程序外，还要知道：
/Fl：产生列表文件.lst
/Fr：产生映象文件.map
/Sn：禁止符号表的列表
/Zd：包含调试信息的行号
/Zi：包含符号的调试信息
大家在实验中，将上述的各个选项应用上编译程序，知道各个选项的含义。

## Slide 83: 3 编写.COM 汇编程序
Assembly Language Programming

## Slide 84: .COM程序
.com程序通常较为小巧，最大不超过64KB，适合作为常驻内存的程序
代码段和数据段在一个段内.
堆栈段由装入程序在段尾自动创建
头100H为Program Segment Prex

## Slide 85: .exe vs. .com
PSP
堆栈段
数据段
代码段
ES
SS
DS
CS
PSP
代码段
堆栈段
ES
DS
CS
SS

## Slide 86: 编写格式
ASSUME将所有段寄存器初始化为代码段的地址
ORG 100H指明第一条指令的地址为100H偏移量，即IP=100H
注意：定义数据的方法，通常程序一开始即定义

## Slide 87
TITLE A05COM1 COM program to move and add data
CODESEG SEGMENT PARA 'Code'
ASSUME CS:CODESEG,DS:CODESEG,SS:CODESEG,ES:CODESEG
ORG 100H ;Start at end of PSP
BEGIN: JMP MAIN ;Jump past data
; ----------------------------------------------------
DATAX DW 215 ;Data definitions
DATAY DW 125
DATAZ DW ?
; ----------------------------------------------------
MAIN PROC NEAR
MOV AX,DATAX ;Move 0215 to AX
ADD AX,DATAY ;Add 0125 to AX
MOV DATAZ,AX ;Store sum in DATAZ
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP
CODESEG ENDS
END BEGIN
通常格式

## Slide 88
TITLE A05COM2 COM program to move and add data
.MODEL TINY
.CODE
ORG 100H ;Start at end of PSP
BEGIN: JMP MAIN ;Jump past data
; ----------------------------------------------------
DATAX DW 215 ;Data definitions
DATAY DW 125
DATAZ DW ?
; ----------------------------------------------------
MAIN PROC NEAR
MOV AX,DATAX ;Move 0215 to AX
ADD AX,DATAY ;Add 0125 to AX
MOV DATAZ,AX ;Store sum in DATAZ
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP
END BEGIN
简化格式

## Slide 89: .com文件的汇编连接
Assembling and linking .com programs
C:\>ml /AT /Fl /Fm A05COM2.ASM
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.11
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1993. All rights reserved.
Assembling: A05COM2.ASM
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Object Modules [.obj]: A05COM2.obj/t
Run File [A05COM2.com]: "A05COM2.com"
List File [nul.map]: "A05COM2.map" /m
Libraries [.lib]:
Definitions File [nul.def]:
参数：/AT：产生com格式的可执行文件
/Fl：产生列表文件
/Fm：产生映像文件

## Slide 90: 4 DEBUG程序 跟踪调试
Assembly Language Programming

## Slide 91: 基本命令的使用
DEBUG是我们学习汇编语言的调试工具。
  所有的命令不区分大小写
  所有的输入数据都默认十六进制的，不用H结尾
C:\>DEBUG
-
C:\>DEBUG file.exe
-

## Slide 92: R检查寄存器
C:\>DEBUG
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0AC4 ES=0AC4 SS=0AC4 CS=0AC4 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0AC4:0100 F6C280 TEST DL,80

## Slide 93: RF标记寄存器
-RF
列举出标志寄存器的各个位状态
OF 溢出（是/否） OV NV
DF 方向（减量/增量） DN UP
IF 中断（允许/关闭） EI DI
SF 符号（负/正） NG PL
ZF 零（是/否） ZR NZ
AF 辅助进位（是/否） AC NA
PF 奇偶（偶/奇） PE PO
CF 进位（是/否 CY NC

## Slide 94: D检查内存内容
使用的格式：
- D starting address [length]
开始的地址：
  segment:offset
  采用默认DS的偏移地址offset
例如：
  -D 0000
  -D DS:0000
  -D 0100 L5

## Slide 95: E编辑机器指令程序
C:\>DEBUG
-E CS:100 B8 23 01 05 25 00
-E CS:106 8B D8 03 D8 8B CB
-E CS:10C 2b c8 2b c0 eb ee
-D CS:100
0B00:0100 B8 23 01 05 25 00 8B D8-03 D8 8B CB 2B C8 2B C0 .#..%.......+.+.
0B00:0110 EB EE C3 75 05 80 CF 80-EB D4 3C 0D 34 00 EF 0A ...u......<.4...
0B00:0120 01 3A 06 02 96 75 03 E9-17 01 B2 3A 38 14 75 1D .:...u.....:8.u.

## Slide 96: U反汇编
采用U反汇编机器程序
例如，反汇编刚才的机器指令
-U 100
0B05:0100 B82301 MOV AX,0123
0B05:0103 052500 ADD AX,0025
0B05:0106 8BD8 MOV BX,AX
0B05:0108 03D8 ADD BX,AX
0B05:010A 8BCB MOV CX,BX
0B05:010C 2BC8 SUB CX,AX
0B05:010E 2BC0 SUB AX,AX
0B05:0110 EBEE JMP 0100
0B05:0112 3E DS:
0B05:0113 3299C606 XOR BL,[BX+DI+06C6]
0B05:0117 3499 XOR AL,99

## Slide 97: T跟踪执行指令
命令T执行CS:IP指向的一条指令
-R
AX=0000 BX=0290 CX=0148 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0100 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0B05:0100 B82301 MOV AX,0123
-T
AX=0123 BX=0290 CX=0148 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0103 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0B05:0103 052500 ADD AX,0025
-T
AX=0148 BX=0290 CX=0148 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0106 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B05:0106 8BD8 MOV BX,AX
-T
AX=0148 BX=0148 CX=0148 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B05:0108 03D8 ADD BX,AX

## Slide 98: R改变寄存器的内容
命令R改变寄存器的内容，在提示符下敲入寄存器的值
  格式 R regname
-R
AX=0000 BX=0290 CX=0148 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0100 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0B05:0100 B82301 MOV AX,0123
-R AX
AX 0000
:1234
-R
AX=1234 BX=0290 CX=0148 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B05 ES=0B05 SS=0B05 CS=0B05 IP=0100 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0B05:0100 B82301 MOV AX,0123

## Slide 99: 装入可执行文件
装入可执行文件进行调试
  命令n指定文件的名称
  命令l装入文件
    -N first.com
    -L

## Slide 100: G指定的断点调试
命令G执行正在调试的程序，一直到指定的断点
  格式：G [=开始地址] 断点1 [断点2] ……
默认的段寄存器CS
例如：
  -G 11A
    从IP的当前指令开始，直到11A

## Slide 101: A汇编用户输入的程序
-A [起始地址]
    默认的地址为 CS:100H
例如：
输入以下的一段程序，汇编跟踪执行
-A
xxxx: 0100 MOV CX,[10D]
xxxx: 0104 ADD CX, 1A
xxxx: 0107 MOV [10D], CX
xxxx: 010B JMP 100
xxxx: 010D 2500
xxxx:
-u
-r
-t

## Slide 102: 如何保存A或E编辑完成的程序
对于刚才的程序，利用下面的命令保存
    -n first.com 给出文件名称
    -r bx 利用 BX:CX 给出文件的大小
    BX 0290
    :0000
    -r cx
    CX 0148
    :0008
    -w
    Writing 00012 bytes
给文件的大小要注意，该值十六进制，并且最后一个指令可能大于一个字节

## Slide 103: 调试过程举例
注意SP由装入程序自动设置
C:\>debug
-n A05COM2.COM
-l
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0017 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0C2E ES=0C2E SS=0C2E CS=0C2E IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0C2E:0100 EB06 JMP 0108
-u 100
0C2E:0100 EB06 JMP 0108
0C2E:0102 D7 XLAT
0C2E:0103 007D00 ADD [DI+00],BH
0C2E:0106 0000 ADD [BX+SI],AL
0C2E:0108 A10201 MOV AX,[0102]
0C2E:010B 03060401 ADD AX,[0104]
0C2E:010F A30601 MOV [0106],AX
0C2E:0112 B8004C MOV AX,4C00
0C2E:0115 CD21 INT 21
0C2E:0117 E65F OUT 5F,AL
0C2E:0119 7D5F JGE 017A
0C2E:011B BB5FA1 MOV BX,A15F
0C2E:011E 3437 XOR AL,37
-r
-t

## Slide 104: 第3部分 常用指令和寻址方式
Assembly Language Programming

## Slide 105: 1 常用基本操作
Assembly Language Programming

## Slide 106: ＝ 伪操作
格式：
  名称 = 表达式
赋值操作
  将表达式的数值指派给名称
  表达式一定为数值
  名称的值可被多次指派
例如：
  MAXINT = 7FFFH
  COUNT = 1
  COUNT = COUNT * 2

## Slide 107: EQU 伪操作
格式：
  名称 EQU 表达式
  利用名称替代表达式
  表达式可以为数值，也可为字符串
  使用< > 代表字符串
  一旦赋值完成，不能再次改变
举例：
  Sample EQU 7Fh
  aString EQU <1.234>
  message EQU <This is a message>
  MPY EQU MUL '利用MPY替代MUL指令

## Slide 108: 注意
EQU伪操作中的表达式名是不允许重复定义的，而=伪操作则允许重复定义。
上述两个伪操作和数据定义DB/DW/DD等不同之处，主要体现在：
  EQU和＝不分配内存空间，仅仅定义了数据，编译时用定义的数据替换标识符
  数据定义伪指令DB/DW/DD分配相应的内存空间

## Slide 109: 通用数据传输指令
传送指令 MOV
数据交换指令 XCHG
地址偏移量加载 LEA

## Slide 110: MOV指令
MOV target, source
  reg, reg
  mem, reg
  reg, mem
  mem, immed
  reg, immed
存储器操作数之间不能相互传值
两个操作数的类型须一致
段寄存器和立即数之间不能相互传值
CS不能作为目标寄存器使用

## Slide 111: 合法指令举例
寄存器传送
  MOV EDX, ECX
  MOV ES, AX
  MOV BYTEFLD, AH
  MOV [DI], BX
立即数传送
  MOV CX, 40H
  MOV BYTEFLD, 25H
  MOV WORDFLD[BX], 16H
直接存储器传送
  MOV CH, BYTEFLD
  MOV CX, WORDFLD[BX]
段寄存器传送
  MOV AX, DS
  MOV WORDFLD, DS

## Slide 112: 非法MOV指令
MOV DL, WORD_VAL
MOV DX, BYTE_VAL
注：PTR的使用
  MOV DL, WORD PTR WORD_VAL
  MOV DX, BYTE PTP BYTE_VAL
MOV BYTE_VAL1, BYTE_VAL2 '存储器之间不能之间传送
MOV ES, 23 '立即数到段寄存器不能直接传送
MOV ES, DS ‘段寄存器间不能传送
MOV CS, 23

## Slide 113: 交换数据指令XCHG
XCHG target, source
  reg, reg
  reg, mem
  mem, reg
MOV 和 XCHG 不能执行存储器之间的数据传送
交换数据操作的有效方法
  不需临时的空间
  排序经常需要此操作
  It works only with the general registers
    AX, BX, CX, DX
    BP, SI, DI, SP

## Slide 114: SEG
格式：SEG 变量名 或者 标号
例如
MOV AX, SEG K1
MOV AX, SEG DATAX

## Slide 115: OFFSET和LEA指令
OFFSET操作符取偏移量
  MOV BX, OFFSET DATA1
LEA 利用偏移量初始化寄存器BX, SI, DI等，为的是指向存储器的一个地址
举例
  DATA1 DB 25 DUP(?)
  DATA2 DB ?
  ……
  LEA BX, DATA1 '装入偏移地址
  MOV DATA2, [BX] '传送DATA1的第一个字节数据
等效的指令
  LEA BX, DATA1 ‘装入偏移地址 MOV BX, DATA1

## Slide 116: LDS和LES
LDS REG,SRC
  执行的操作:
    (REG) (SRC)
    (DS) (SRC+2)
  把源操作数指定的4个相继字节送到由指令指定的寄存器及DS寄存器中.该指令常指定SI寄存器.
LES REG,SRC
  执行的操作:
    (REG)(SRC)
    (ES) (SRC+2)
  把源操作数指定的4个相继字节送到由指令指定的寄存器及ES寄存器中.该指令常指定DI寄存器.

## Slide 117: 地址偏移
B DB 4Fh, 20h, 3Ch
W DW 2048, -100, 0
MOV BX, W+2
MOV B+1, AH
MOV AH, B+5
MOV DX, W-3
汇编器计算地址的偏移
注意: 汇编的时刻计算地址 MOV AX, B-1 不是从B的数值中减去1

## Slide 118: TYPE运算符
例如
V1 DB ‘ABCD’
V2 DW 1234H, 5678H
V3 DD V2
……
MOV AL, TYPE V1 ;01H
MOV BL, TYPE V2 ;02H
MOV CL, TYPE V3 ;04H

## Slide 119: LENGTH和SIZE
LENGTH返回数组变量元素的个数
SIZE返回数组元素的字节大小
  Size = length * type

## Slide 120: ORG 和 $
ORG n
  定位常数值为n的偏移地址
$
  当前偏移地址
例：ORG $+8
  可以表示跳过8个字节的存储区

## Slide 121: 例题
例如： BUF DW 1,2,$+1,3 如果BUF的偏址为10H，问内存情况如何？
例如：
    BUF DB 1,2,3,4
    ABC EQU $- OFFSET BUF
  问ABC等于什么？

## Slide 122: PTR
强制修改操作数的类型
例如：
  MOV [BX], AX 对
  MOV [BX], 4 错
改为：
  MOV WORD PTR [BX], 4
  MOV BYTE PTR [BX], 4

## Slide 123: 简单的算术运算
ADD dest, source
SUB dest, source
INC dest
DEC dest
操作数的类型一定要一致
对标志寄存器起作用
源操作数 可以为常数，存储器地址，通用寄存器
目标寄存器 可以为通用寄存器或者存储器地址
不能同时为操作数

## Slide 124: 2 寻址方式
Assembly Language Programming

## Slide 125: 寻址方式
寻址方式定义了：
  操作数获取数据的方法
  将数据放置到目的的方法
操作数的数据来源主要有：
  来自寄存器——寄存器模式
  来自指令——立即寻址模式
  来自存储器——存储器模式
    直接寻址
    直接－偏移量寻址
    寄存器间接寻址
    基址－位移量寻址
    基址－变址寻址
    带位移量的基址－变址寻址

## Slide 126: 寄存器寻址
格式: 寄存器的名称
允许的寄存器：任何寄存器
操作数：寄存器中的数据值
举例：
  ADD AX, BX
  MOV AL, ‘A’
  CS 不能用 MOV 指令改变
    MOV CS, AX 错

## Slide 127: 立即数寻址
格式：各种常数值
举例：
  ADD AX, 124
  ADD AH, 12H

## Slide 128: 存储器寻址
有效地址：地址是由操作数所决定的，不同的模式决定了不同的地址计算方法
    直接寻址
    直接－偏移量寻址（相对直接寻址）
    寄存器间接寻址
    基址－偏移量寻址
    基址－变址寻址
    带偏移量的基址－变址寻址

## Slide 129
TITLE A06IMMED (EXE) Example of immediate operands
.MODEL SMALL
.STACK 64 ;Define stack
.DATA ;Define data segment
DB 'Immediate Values'
BYTEFLD DB 150 ;Byte
WORDFLD DW 300 ;Word
DWDFLD DD 0 ;Doubleword
.386
.CODE
MAIN PROC FAR
MOV AX,@data ;Set address of data
MOV DS,AX ; segment in DS
MOV CX,325 ;Move immediate
ADD CX,150 ;Add immediate
SUB BYTEFLD,50 ;Subtract immediate
MOV WORDFLD,40H ;Move immediate
MOV EDX,40H ;Move immediate
ADD EDX,25H ;Add immediate
MOV DWDFLD,EDX
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN

## Slide 130: 1 直接(存储器)寻址
格式：在数据段中定义的数据变量的名称
有效地址EA的计算：默认情形下数据段DS+变量地址
50
30
32000
AH AL
30
50
(AX) = 3050H
举例
VAR1 DW 3050H
  ……
  MOV AX, VAR1
假设： VAR1的偏移地址为2000H, (DS)=3000H,
那么物理地址=32000H

## Slide 131: 说明
隐含的段为数据段 DS
可指定段跨越前缀
    MOV AX, ES: [2000H]
操作数地址可由变量（符号地址）表示, 但要注意变量的属性
    VALUE DB 10
    ……
    MOV AH, VALUE 
    MOV AX, VALUE 
    MOV AX, WORD PTR VALUE 

## Slide 132: 直接偏移量寻址
格式： name[offset] 或者 name+offset
有效地址：变量的地址加上偏移量加上数据段的地址DS:(address+offset)
举例：
    ARRAY1 DW 10 DUP(?)
    ....
    ADD AX, ARRAY1[2]
    ADD BX, ARRAY1+6

## Slide 133: （寄存器）间接寻址
格式： [register]
允许的寄存器： BX, DI, SI, BP
EA：DS:BX, DS:DI, DS:SI, SS:BP
举例：
    VAR1 DW 125
    VAR2 DW 23H
    ……
    LEA BX, VAR1
    MOV [BX], VAR2

## Slide 134: 基址偏移量寻址
格式： [register + offset], offset[register]
允许的寄存器：BX, DI, SI, BP
EA： DS:(BX + offset), DS:(DI + offset), DS:(SI + offset), SS:(BP + offset)
举例：
    VAR1 DW 125
    ARRAY1 DW 10 DUP(?)
    ……
    LEA BX, ARRAY1
    MOV [BX+3], VAR1
    MOV [BX+4], 2[BX]
有效地址 =
(BX)
(BP) 8位
(SI) 16位
(DI)
+
位移量

## Slide 135: 基址变址寻址
格式：[ base-reg + index-reg ]
  base registers: BX 或 BP
  index register: DI 或 SI
EA：DS:(base-reg + index-reg)
举例：
    MOV AX, [BX] [DI]
    或 MOV AX, [BX+DI]
    或 MOV AX, ES:[BX] [SI]
有效地址 =
(BX) (SI)
(BP) (DI)
+

## Slide 136: 带偏移量的基址变址寻址
格式： [base-reg+ index-reg + offset] 或者offset[base-reg+index-reg]
  base registers: BX 或者 BP
  index register: DI, SI
EA：DS:(base-reg + index-reg + offset)
举例：
  MOV AX, MASK [BX] [SI]
  或 MOV AX, MASK [BX+SI]
  或 MOV AX, [MASK+BX+SI]
有效地址 =
(BX) (SI) 8位
(BP) (DI) 16位
+
+
位移量

## Slide 137: 段跨越前缀
数据段默认地址存放在CS寄存器中，不需指明
若明确指明使用其它的数据段，称为段前缀。例如
    MOV AX, ES:[BX]
    MOV AX, ES:[BX+3]

## Slide 138: 3 逻辑运算指令
Assembly Language Programming

## Slide 139: 布尔数据
只需1位表示：0 或者 1
    0 = FALSE
    1 = TRUE
布尔运算
    一元: NOT
    二元: AND, OR, XOR

## Slide 140: NOT vs. NEG
NOT destination
  Register or memory
  01, 10 ，用于无符号数
  不影响标志寄存器
NEG destination
  实现二进制补码，按位求反加1把正数转换为负数；或者反之。
  用于有符号数

## Slide 141: AND, OR, XOR
AND|OR|XOR destination, source
  reg, reg|mem|immed
  mem, reg|immed
操作对标志位SF, ZF, PF有影响， CF=OF=0
  x AND y = 1 x = y = 1
  x OR y = 0 x = y = 0
  x XOR y = 0 x = y

## Slide 142: AND的应用
某一位清0
  AND AH, 01111111B
    将第7位清0，而其它的位保持不变
部分清0
  AND AX,000Fh
    将AX的低4位部分保留，其余清0

## Slide 143: NumLock设置关闭
;clear bit 5 in keyboard status byte
mov ax,40h
mov ds,ax ;set DS
mov bx,17h ;byte ptr
and byte ptr [bx],0DFh
键盘状态对应的字节地址：数据段0040:0017
  bit 3 = Alt Pressed
  bit 2 = Ctrl Pressed
  bit 1 = Left Shift
  bit 0 = Right Shift
  bit 7 = Insert Mode
  bit 6 = Caps Lock
  bit 5 = Num Lock
  bit 4 = Scroll Lock

## Slide 144: OR的应用
设置某一位
  OR BX, 0400h
    将BX的第10位设置1，其余保留
Checking the value of certain bit
  OR AX,AX
    该指令不改变AX的值，只是设置标志寄存器
    第15位符号位 (JS, JNS, JG, JGE, JL, JLE)
    ZF=1  AX=0 (JZ, JNZ)

## Slide 145: 数据变换
  ;DL 中为数字 0-9
  OR DL,00110000b
  ;DL 中为字符 ‘0’-‘9’
大小写字符的区别在于第 5 位 (1=lowercase)
  ;AH contains letter ('a'-'z','A'-'Z')
  OR AH,00100000b
  ;AH is now lower case
ASCII for digit x (0-9) is 3x
  设置数字x的对应的第4位和第5位，将其转换为字符

## Slide 146: XOR的应用
位的翻转
  XOR AH, 10000000B
    只将AH的第7位改变
字节或字清0
  XOR AX, AX
    将AX清0
加密或解密
  XOR AL, Key ;encrypts/decrypts byte in AL

## Slide 147: TEST
TEST destination, source
  执行AND的操作，只是不改变数据的值
  标志位如同AND一样被设置
Example1
TEST CX, 0FFH
JZ exit ;是0吗
TEST BL, 00000001b
JNZ exit ;是奇数吗
Example2
TEST CL, 10000001b
JZ EvenAndNonNegative ;一定为非负的偶数
JS Negative ;一定为负数
;一定为正奇数

## Slide 148: 举例
例：屏蔽AL的第0、1两位
AND AL, 0FCH
例：置AL的第5位为1
OR AL, 20H
例：使AL的第0、1位变反
XOR AL, 3
例：测试某些位是0是1
TEST AL, 1
JZ EVEN
* * * * * * * *
OR 0 0 1 0 0 0 0 0
* * 1 * * * * *
* * * * * * 0 1
XOR 0 0 0 0 0 0 1 1
* * * * * * 1 0
* * * * * * * *
AND 1 1 1 1 1 1 0 0
* * * * * * 0 0
* * * * * * * *
AND 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 *

## Slide 149: 移 位
逻辑移位——无符号数的移位
  向左移位SHL
  向右移位SHR
算术移位——有符号数的移位
  向左移位SAL
  向右移位SAR

## Slide 150: 指令格式
格式
  Op destination, 1
  或 Op destination, CL ;进行n次移位 (n在CL中)
    destination 是8或16位寄存器或者存储器地址
    当次数大于1时，必须使用CL
操作对符号位的影响
  SF, PF 和 ZF 根据结果设置
  CF 保存最后移出的位
  OF = 1 说明溢出，当符号位发生改变时

## Slide 151: 向右移位SHR/SAR
逻辑右移SHR
  各个位依次右移，右边补0
算术右移SAR
  符号位保留不动依次右移，右边补符号位值
CF
S
0
CF

## Slide 152: 举例
SHR
指令 注释 二进制 十进制 CF
MOV BH, 10110111B ;初始化BH 10110111 183
SHR BH, 1 ;右移1位 01011011 91 1
MOV CL, 2 ;设置移位值
SHR BH, CL ;再右移2位 00010110 22 1
SHR BH, 2 ;再右移2位 00000101 5 1
SAR
指令 注释 二进制 十进制 CF
MOV BH, 10110111B ;初始化BH 10110111 -73
SHR BH, 1 ;右移1位 11011011 -37 1
MOV CL, 2 ;设置移位值
SHR BH, CL ;再右移2位 11110110 -10 1
SHR BH, 2 ;再右移2位 11111101 -3 1
注：右移一次相当于二等分数据值

## Slide 153: 向左移位SHL/SAL
逻辑左移SHL和算术左移SAL是相同的
  各个位依次左移，右边补0
CF 0
指令 注释 二进制 十进制 CF
MOV BH, 00000101B ;初始化BH 00000101 5
SHL BH, 1 ;左移1位 00001010 10 0
MOV CL, 2 ;设置移位值
SHL BH, CL ;再左移2位 00101000 40 0
SHL BH, 2 ;再左移2位 10100000 160 1
注：左移一次相当于加倍数据值

## Slide 154: Multiplication by 5
;Assume AX contains a number N to be multiplied by 5
MOV DX,AX ;DX=N also
SHL AX,1 ;AX=2N
SHL AX,1 ;AX=4N
ADD AX,DX ;AX=4N+N=5N
该执行比乘法要快一些
每次移位，需要通过OF或者CF检查数据的溢出

## Slide 155: 循环移位
格式不变
循环移位指令不影响SF、ZF、PF、AF，而对
CF = 移入的数值
1 CNT=1时，最高有效位的值发生变化
0 CNT=1时，最高有效位的值不变
OF =

## Slide 156: ROR循环右移
ROR循环右移
CF
指令 注释 二进制 CF
MOV BH, 10110111B ;初始化BH 10110111
ROR BH, 1 ; 移1位 11011011 1
MOV CL, 2 ;设置移位值
ROR BH, CL ;再移2位 11110110 1

## Slide 157: 带符号位的循环右移
RCR
指令 注释 二进制 CF
MOV BH, 10110111B ;初始化BH 10110111 0(假设)
RCR BH, 1 ; 移1位 01011011 1
MOV CL, 2 ;设置移位值
RCR BH, CL ;再移2位 11010110 1
CF

## Slide 158: 循环左移
同上
  ROL
  RCL
CF
CF

## Slide 159: 4 比较指令
Assembly Language Programming

## Slide 160: CMP
格式
  [label:] CMP reg/mem, reg/mem/imm
动作
  第一个操作数比较第二个操作数的大小，例如高于，等于，低于。
  同SUB一样，只是任何操作数不发生改变
标志寄存器的影响（主要是ZF），常用于判断程序执行的逻辑控制

## Slide 161: 举例
      CMP BX, CX
      JE L10
      …
      …
L10: …

## Slide 162: 第4部分 程序的逻辑流程控制
Assembly Language Programming

## Slide 163: 1 基本的逻辑控制 ——无条件转移
Assembly Language Programming

## Slide 164: 程序的逻辑控制
顺序执行
  依照程序的指令顺序直线式执行
大多程序是测试分支或者循环执行的
  前向执行：跳过一些指令执行前面的的指令
  后向执行：重新执行一些指令
    这需要通过改变IP（偏移量）实现程序执行的跳转

## Slide 165: 跳转的地址类型
依据程序执行跳转的距离长短，区分3种地址类型
  SHORT短
    相对地址是具有1字节的偏移量，即-128到127字节的长度
  NEAR近
    相对地址是具有2字节的偏移量
  FAR远
    任意相对地址长度，一般指的是跨段跳转时的偏移量。

## Slide 166: JMP指令
格式：[label:] JMP short/near/far address
作用：无条件的改变 IP使之指向目的地址
举例：
  段内直接：
    JMP TARGET
  段内间接：
    JMP CX
    JMP WORD PTR [BX]
  段间：
    JMP FAR PTR TARGET
    JMP DWORD PTR [BX][SI]

## Slide 167: Executing a Jump
Intrasegment jumps are caused by changing the IP register to a new value
  Short jumps add a signed 8-bit displacement to IP
  Near jumps add a signed 16-bit displacement to IP
Intersegment jumps change both the CS and IP registers
  Far jumps simply assign new values to these registers

## Slide 168
page 60,132
TITLE A07JUMP (COM) Illustration of JMP for looping
.MODEL TINY
.CODE
ORG 100H
A10MAIN PROC NEAR
MOV AX,00 ;Initialize AX and
MOV BX,00 ; BX to zero,
MOV CX,01 ; CX to 01
A20:
ADD AX,01 ;Add 01 to AX
ADD BX,AX ;Add AX to BX
SHL CX,1 ;Double CX
JMP A20 ;Jump to A20 label
A10MAIN ENDP
END A10MAIN
  分析：利用Debug分析JMP和A20的距离，跟踪各个寄存器的数值

## Slide 169: LOOP指令
格式： [label:] LOOP short-address
动作：
  CX减去1
  若CX !=0则跳转到目的地址
注意：
  只适用于短地址
  对标志寄存器没有影响
举例：

## Slide 170
page 60,132
TITLE A07LOOP (COM) Illustration of LOOP
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100H
A10MAIN PROC NEAR
MOV AX,0 ;Initialize AX and
MOV BX,0 ; BX to zero,
MOV DX,1 ; DX to 01
MOV CX,8 ; CX for 8 loops
A20:
INC AX ;Add 01 to AX
ADD BX,AX ;Add AX to BX
SHL DX,1 ;Double DX
LOOP A20 ;Decrement CX,
; loop if nonzero
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
A10MAIN ENDP
END A10MAIN
例1

## Slide 171: LOOP的变种
Loop while (ZF/equal) || (CX==0)
LOOPZ == LOOPE
Loop while (NZ/ not equal) || (CX!=0)
LOOPNZ==LOOPNE
  依据ZF是否被设置，进行循环
注意：对标志寄存器没有影响

## Slide 172: 举例
该程序最多从键盘接收9个字符
当第9个字符按下，或者enter键按下时，程序结束。
MOV AH, 1
MOV CX, 9
next_char:
INT 21H
CMP AL, 13
LOOPNE next_char

## Slide 173: 2 条件转移逻辑控制
Assembly Language Programming

## Slide 174: Recap：标志寄存器
算术、逻辑和比较指令影响各个位的设置
保存了当前程序的执行状态
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
OF DF IF TF SF ZF
AF PF CF
在转移控制中，经常使用的标志
ZF (Zero Flag): set if the result of the operation is zero
CF (Carry Flag): set if there is carry out of the addition of two unsigned numbers
SF (Sign Flag): set if the result is a negative number

## Slide 175: 条件转移指令
格式：Jnnn short-address
通常条件转移指令列表
JZ jump if zero ZF=1
JE jump if equal ZF=1
JNZ jump if not zero ZF=0
JNE jump if not equal ZF=0
JC jump if carry CF=1
JNC jump if no carry CF=0
JCXZ jump if CX=0 CX=0
无符号数：相等equal，高于above，低于below
有符号数：相等equal，大于greater，小于less

## Slide 176: 无符号数转移指令
JA jump if above op1 > op2 CF=0且ZF=0
JNBE jump if not below or equal !( op1 <= op2) CF=0且ZF=0
JAE jump if above or equal op1 >= op2 CF=0
JNB jump if not below !( op1 < op2) CF=0
JB jump if below op1 < op2 CF=1
JNAE jump if not above or equal !(op1 >= op2) CF=1
JBE jump if below or equal op1 <= op2 CF=1或 ZF=1
JNA jump if not above !(op1 > op2) CF=1或 ZF=1

## Slide 177: 有符号数的条件转移

## Slide 178: 举例：字符串的大小写转换
TITLE A07CASE (COM) Change uppercase to lowercase
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100H
BEGIN: JMP A10MAIN
; --------------------------------------------------
CONAME DB 'LASER-12 SYSTEMS', '$'
; --------------------------------------------------
A10MAIN PROC NEAR
LEA BX,CONAME+1 ;1st char to change
MOV CX,15 ;No. of chars to change

## Slide 179
A20:
MOV AH,[BX] ;Character from CONAME
CMP AH,41H ;Is it
JB A30 ; upper
CMP AH,5AH ; case
JA A30 ; letter?
XOR AH,00100000B ;Yes, convert
MOV [BX],AH ;Restore in CONAME
A30:
INC BX ;Set for next char
LOOP A20 ;Loop 15 times
;Done,
MOV AH,09H ; display
LEA DX,CONAME ; CONAME
INT 21H
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
A10MAIN ENDP
END BEGIN

## Slide 180: If结构
C/C++ code
    if (op1 == op2}
    {
    <statement1>;
    <statement2>;
    }
    <statement3>;
Assembly Implementation
方案1
  CMP op1, op2
  JE true
  JMP endif
true: <statement1>
<statement2>
endif: <statement3>
方案2
  CMP op1, op2
  JNE endif
<statement1>
<statement2>
endif: <statement3>

## Slide 181: If-else结构
C/C++ code
  if (op1 == op2}
  <statement1>;
  else
  <statement2>;
  <statement3>;
Assembly Implementation
  CMP op1, op2
  JNE else
  <statement1>
  JMP endif
else: <statement2>
endif: <statement3>

## Slide 182: 组合OR条件
C/C++ code
  if (op1 > op2 || op3 >= op4 )
  <statement1>;
  <statement2>;
Assembly Implementation
CMP op1, op2
JG L1
CMP op3, op4
JGE L1
JMP L2
L1: <statement1>
L2: <statement2>

## Slide 183: 组合AND条件
C/C++ code
  if (op1 > op2 && op3 >= op4 )
  <statement1>;
  <statement2>;
Assembly Implementation
CMP op1, op2
JLE L2
CMP op3, op4
JL L2
<statement1>
L2: <statement2>

## Slide 184: While循环结构
C/C++ code
  while (op1 < op1)
  {
    <statement1>;
    <statement2>;
  }
  <statement3>;
Assembly Implementation
while: CMP op1, op2
JGE L1
<statement1>
<statement2>
JMP while
L1: <statement3>

## Slide 185
unsigned int n;
if (n>7) do_it();
;if (n>7)
mov ax,n
cmp ax,7
jna skip_it
;then-part
call do_it
;end if
skip_it:

## Slide 186
for (x=9;x>0;x--) n+=x;
;for(x=9;x>0;x--)
mov cx,9
top_loop:
add n,cx ;n=n+x
loop top_loop

## Slide 187
char n,k; unsigned int w;
if (n<>k || w<=10)
whatever();
;if(n<>k||w<=10)
mov ah,n
cmp ah,k
jne then_
cmp w,10
ja end_if
then_:
call whatever
end_if:

## Slide 188
char n; int w,x;
if (n>='A' && w==x)
whatever();
;if(n>='A'&&w==x)
cmp n,'A'
jl no_go
mov ax,w
cmp ax,x
jne no_go
;then-part
call whatever
no_go:

## Slide 189
int n;
while (n>0) n-=2;
;while (n>0)
while_:
cmp n,0
jle end_while
;loop-body
sub n,2
jmp while_
end_while:

## Slide 190
char n;
if (n=='7')
do_it();
else
do_that();
;if (n=='7')
cmp n,'7'
jne else_
;then-part
call do_it
jmp short endif
else_:
call do_that
endif:

## Slide 191
TITLE A06MOVE (EXE) Repetitive move operations
.MODEL SMALL
.STACK 64
;---------------------------------------------
.DATA
HEADNG1 DB 'InterTech'
HEADNG2 DB 9 DUP ('*'), '$'
;---------------------------------------------
.CODE
A10MAIN PROC FAR
MOV AX,@data ;Initialize segment
MOV DS,AX ; registers
MOV ES,AX

## Slide 192
MOV CX,09 ;Initialize to move 9 chars
LEA SI,HEADNG1 ;Initialize offset addresses
LEA DI,HEADNG2 ; of HEADNG1 and HEADNG2
A20:
MOV AL,[SI] ;Get character from HEADNG1,
MOV [DI],AL ; move it to HEADNG2
INC SI ;Incr next char in HEADNG1
INC DI ;Incr next pos'n in HEADNG2
DEC CX ;Decrement count for loop
JNZ A20 ;Count not zero? Yes, loop
;Finished
MOV AH,09H ;Request display
LEA DX,HEADNG2 ; of HEADNG2
INT 21H
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
A10MAIN ENDP
END A10MAIN

## Slide 193: 3 堆栈
Assembly Language Programming

## Slide 194: 堆栈Stack
LIFO 数据结构
  支持 PUSH 和 POP 操作
作用
  发生中断处理和过程调用时，保护当前执行的现场；返回时，依据堆栈保存的地址继续执行

## Slide 195: 堆栈的构造
所有的可执行程序都有堆栈结构
  堆栈是通过堆栈段寄存器和偏移量访问的一段内存区域
SS ：指向了堆栈的开始地址
SP ：指向了堆栈的顶部

## Slide 196: 堆栈的初始化
堆栈定义的伪指令
    方法1：The_Stack DB Stack_Size dup (?)
    方法2：.STACK Stack_Size
例如：
  .stack 12 ;分配预留的堆栈空间大小
SP:000C
SS:0340
Stack Size: 000C

## Slide 197: 动作
PUSH: 压栈操作，减少SP POP: 出栈操作，增加SP
SP:0008
SS:0340
Stack Size: 000C
PUSH
POP

## Slide 198: PUSH
PUSH source
  source 指的是任何16/32位通用或者段寄存器，或者字/双字的地址
PUSHF or PUSHFD
  将标志寄存器的内容压栈
动作：
  SP减去2/4
  在SS:SP地址存放source数据

## Slide 199: PUSH 举例
PUSH AX
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
43
2A
09
46
SP:0008
07
06
4C
SS:0340
Stack Size: 000C
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
23
2A
09
46
SP:0006
01
06
4C
SS:0340
AX: 0123

## Slide 200: POP
POP destination
  destination指的是任何16/32位通用或者段寄存器，或者字/双字的地址
POPF or POPFD
  将标志寄存器的内容出栈，存入标志寄存器
动作：
  将 SS:SP 地址的数据拷贝到destination
  SP加2/4

## Slide 201: POP 举例
POP ES
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
23
2A
09
46
SP:0008
01
06
4C
SS:0340
3C
09
A4
40
2C
FF
A2
23
2A
09
46
SP:0006
01
06
4C
SS:0340
ES: 0123

## Slide 202: PUSH和POP程序举例
page 60,132
TITLE PUSHPOP (EXE) push and pop a number of data
; .386
.MODEL SMALL
.STACK 64
.DATA
flda dw 2a45h
fldb dw 4567h
;-------------------------------------------
.CODE
MAIN PROC FAR
mov ax, @data
mov ds, ax

## Slide 203
mov ax, flda
push ax ; push word
push word ptr fldb ; push word from fldb
pop bx ; pop word to bx
pop ax ; pop word to ax
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN

## Slide 204: 跟踪调试
-n pushpop.exe
-l
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0018 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0B ES=0B0B SS=0B1D CS=0B1B IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0000 B81C0B MOV AX,0B1C
-t
AX=0B1C BX=0000 CX=0018 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0B ES=0B0B SS=0B1D CS=0B1B IP=0003 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0003 8ED8 MOV DS,AX
-t
AX=0B1C BX=0000 CX=0018 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B1C ES=0B0B SS=0B1D CS=0B1B IP=0005 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0005 A10400 MOV AX,[0004] DS:0004=2A45
-t
AX=2A45 BX=0000 CX=0018 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B1C ES=0B0B SS=0B1D CS=0B1B IP=0008 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0008 50 PUSH AX
-D SS:00 L40
0B1D:0000 CA 00 76 03 E9 F8 00 E8-C2 29 A3 34 37 05 03 00 ..v......).47...
0B1D:0010 2B D2 01 06 14 38 11 16-16 38 A1 5C 36 24 FE 2D +....8...8.\6$.-
0B1D:0020 80 00 A8 01 75 57 3D 4A-00 77 52 93 2E FF A7 31 ....uW=J.wR....1
0B1D:0030 5F 87 5F 87 45 2A 45 2A-00 00 08 00 1B 0B 2D 05 _._.E*E*......-.
-t

## Slide 205: 堆栈的越界Over/Underflow
处理器没有对堆栈进行非法操作检查
  程序一般需要考虑堆栈的错误检查
  Overflow occurs when SP is smaller than the address of the start of the stack array
    Usually this means SP is decremented past 0!
  Underflow occurs if SP gets bigger than its starting value

## Slide 206: Out Of Bounds!
Stack Overflow
Stack Underflow
SP:000D
SS:0340
Stack Size: 000C
SP:FFFE
SS:0340
Stack Size: 000C

## Slide 207: 4 过程Procedure
Assembly Language Programming

## Slide 208: 模块化编程和过程
过程相当于C/C++语言中的函数
作用——模块化编程
  代码重用
  信息的包装和隐藏
  便于组织、调试和维护程序

## Slide 209: 过程的定义
proc_name PROC type
  ;过程体
  RET ;返回调用处
proc_name ENDP
type 对应的值 NEAR 或 FAR
  默认为 NEAR
过程的定义中可能含有一个或者多个RET

## Slide 210: 近过程调用和返回
调用过程 (NEAR)
CALL proc_name
  把当前IP的内容压栈
    SP = SP - 2
    move the contents of IP to locations SP, SP+1
  将proc_name 地址拷贝到 IP 中
过程返回 (NEAR)
RET
  将栈顶数据出栈到IP中
    move the contents of locations SP, SP+1 into IP
    SP = SP + 2

## Slide 211: 远过程
调用 (FAR)
CALL proc_name
  将当前CS和IP内容入栈
  将远地址拷贝到CS:IP中
返回(FAR)
RET
  将栈顶的数据依次出栈到IP和CS中
注：远过程调用最后涉及，现在只是讲述近过程调用

## Slide 212: 近过程调用举例
page 60,132
TITLE A07CALLP (EXE) Calling procedures
.MODEL SMALL
.STACK 64
.DATA
;-------------------------------------------
.CODE
A10MAIN PROC FAR
CALL B10 ;Call B10
; ...
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
A10MAIN ENDP

## Slide 213
;-------------------------------------------
B10 PROC NEAR
CALL C10 ;Call C10
; ...
RET ;Return to
B10 ENDP ; caller
;-----------------------------------------
C10 PROC NEAR
; ...
RET ;Return to
C10 ENDP ; caller
;-----------------------------------------
END A10MAIN

## Slide 214: 跟踪调试
-n a07callp.exe
-l
-R
AX=0000 BX=0000 CX=000D DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0B ES=0B0B SS=0B1C CS=0B1B IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0000 E80500 CALL 0008
-t
AX=0000 BX=0000 CX=000D DX=0000 SP=003E BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0B ES=0B0B SS=0B1C CS=0B1B IP=0008 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0008 E80100 CALL 000C
-t
AX=0000 BX=0000 CX=000D DX=0000 SP=003C BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0B ES=0B0B SS=0B1C CS=0B1B IP=000C NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:000C C3 RET

## Slide 215: 过程调用数据上下文的保护
寄存器的内容是过程运行的上下文
假如过程A调用过程B：
  过程B一开始应该保存过程中所有使用的寄存器
  过程B在返回之前，应该恢复所保存的数据
这样过程A调用过程之后具有一致的上下文
使用堆栈的操作进行数据上下文保护

## Slide 216: 数据上下文保护举例
page 60,132
TITLE REGSAVE (EXE) Saving registers in procedures
.MODEL SMALL
.STACK 64
.DATA
;-------------------------------------------
.CODE
A10MAIN PROC FAR
MOV AX, @data
MOV DS, AX
MOV AX, 3456H
CALL B10 ;Call B10
CMP AX, 3456H
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
A10MAIN ENDP

## Slide 217
  ;-------------------------------------------
  B10 PROC NEAR
  PUSH AX
  MOV AX, 0ABCDH
  CALL C10
  CMP AX, 0ABCDH
  POP AX
  RET ;Return to
  B10 ENDP ; caller
  ;-----------------------------------------
  C10 PROC NEAR
  PUSH AX
  MOV AX, 23
  ADD AX, 45
  POP AX
  RET ;Return to
  C10 ENDP ; caller
  ;-----------------------------------------
  END A10MAIN

## Slide 218: 跟踪调试
-n regsave.exe
-l
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0028 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0B ES=0B0B SS=0B1E CS=0B1B IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0000 B81D0B MOV AX,0B1D
-t
AX=0B1D BX=0000 CX=0028 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0B ES=0B0B SS=0B1E CS=0B1B IP=0003 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0003 8ED8 MOV DS,AX
-t
AX=0B1D BX=0000 CX=0028 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B1D ES=0B0B SS=0B1E CS=0B1B IP=0005 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0005 B85634 MOV AX,3456
-t
AX=3456 BX=0000 CX=0028 DX=0000 SP=0040 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B1D ES=0B0B SS=0B1E CS=0B1B IP=0008 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B1B:0008 E80800 CALL 0013
-D SS:00 L40
0B1E:0000 2B D2 01 06 14 38 11 16-16 38 A1 5C 36 24 FE 2D +....8...8.\6$.-
0B1E:0010 80 00 A8 01 75 57 3D 4A-00 77 52 93 2E FF A7 31 ....uW=J.wR....1
0B1E:0020 5F 87 5F 87 5F 7D 5F 7D-5F 8C 5F 91 5F AC 5F B1 _._._}_}_._._._.
0B1E:0030 5F B6 5F 7D 5F 7D 56 34-00 00 08 00 1B 0B 2D 05 _._}_}V4......-.
-t

## Slide 219: 过程间参数的传递
当调用过程时，两种主要的方法实现过程参数的传递：
  值传递——传递实际的数据值
  引用传递——传递数据的地址
这两者可以利用寄存器或者堆栈实现
C语言的形式
  值传递
  short int abc10(short int);
  引用传递
  short int abc10(short int *);

## Slide 220: 值传递参数——寄存器实现
mov ax, multiplicand
mov bx, multiplier
call m30mult
...
m30mult proc near
mul bx ; result is ax
ret
m30mult endp
通过寄存器传递参数值

## Slide 221: 值传递参数——堆栈实现
push multiplicand ;put paramenters onto the stack frame
push multiplier
call m30mult
...
m30mult proc near
PUSH BP ; save bp of the calling procedure
        MOV BP, SP ; freeze sp into bp
        MOV AX, [BP+6] ; use bp to access parameters
        MUL WORD PTR [BP+4] ; result is in ax
        POP BP ; restore bp of the calling procedure
        RET 4 ; return and increase SP by 4
        ; to discard the input parameters
m30mult endp

## Slide 222: 解释
将SP拷贝到BP非常重要，因为SP一直随着push，pop和ret等操作而发生变化。而BP作为调用过程的堆栈的基地址，一般保持不变。因此BP适合作为访问参数和局部变量使用。
POP BP 恢复调用时堆栈的基地址
最后返回时，SP = SP + 4 将传递的参数移除掉，同时恢复调用时IP的内容。

## Slide 223: 引用参数传递——寄存器
LEA BX, multiplicand
LEA SI, multiplier
call m30mult
...
m30mult proc near
MOV AX, [BX] ; get the vaule indirectly
MUL WORD PTR [SI] ; result is ax
RET
m30mult endp

## Slide 224: 引用参数传递——堆栈
push offset multiplicand ;put paramenter references
push offset multiplier ; onto the stack frame
call m30mult
...
m30mult proc near
push bp ; save bp of the calling procedure
mov bp, sp ; freeze sp into bp
mov bx, [bp+6] ; get the address of the multiplicand
mov di, [bp+4] ; get the address of the multiplier
mov ax, [bx] ; get the value of the multiplicand
mul work ptr [di] ; result is in ax
pop bp ; restore bp of the calling procedure
ret 4 ; return and increase SP by 4
; to discard the input parameters
m30mult endp

## Slide 225: 局部变量的实现
局部变量的实现是借助被调用过程的堆栈实现的
  利用减少SP分配局部变量的空间
  利用堆栈的基址BP访问局部变量
局部变量
动态连接
返回地址
参数列表
SP
BP

## Slide 226: 举例——C语言实现的例子
short int xyz = 16;
short int result;
short int abc10(short int);
short int main()
{
result = abc01(xyz);
return 0;
}
short int abc01(short int x)
{
short int aa = 32; //局部变量
return x*aa;
}

## Slide 227: 举例——汇编的实现
TITLE Lab2 (EXE) call-by-value and local variables
.MODEL SMALL
.STACK 64
;---------------------------------------------
.DATA
xyz dw 16
result dw ?
;---------------------------------------------
.CODE
main PROC FAR
MOV AX,@data ;Initialize data segment
MOV DS,AX ; registers
mov ax, xyz
push ax ; pass parameter into the stack frame
call abc01 ; push return address into the stack frame
add sp, 2 ; increase sp to pass the parameter
mov result, ax ; put return value into varaible result
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
main ENDP

## Slide 228
abc01 proc near
push bp ;push bp into stack as the dynamic link
mov bp, sp ;change bp to point to the dynamic link
add sp, -2 ; allocate local variable
mov word ptr [bp-2], 32 ;initialize local variable
mov ax, [bp+4] ; fetch the actual of the parameter
mul word ptr [bp-2] ; multiply it with the local variable
mov sp, bp ; restore sp
pop bp ;restore the bp of calling procedure
ret
abc01 endp
END main

## Slide 229: 跟踪调试
查看
  值传递参数调用
  返回值在AX中

## Slide 230: A Typical Stack Frame
LW
LW
LB
BP
RA
P1
P2
P3
BP
SP
BP+4
BP+6
BP+8
BP-2
BP-3
BP-5
Parameters
Locals

## Slide 231: 第五部分 基本输入输出
Assembly Language Programming

## Slide 232: IN和OUT指令
端口输入/输出
  IN
  OUT
两种寻址方式
  直接寻址
    IN AL/AX, n
    OUT n, AL/AX
      n为端口地址，范围为0-255
  间接寻址
    IN AL/AX, DX
    OUT DX, AL/AX
      DX为端口地址，范围为0-64K

## Slide 233: 输入输出的控制方式
I/O设备与主机(CPU和存储器)的通信是通过外设接口进行的，传送控制、状态、数据三种不同的信息，IN/OUT指令执行这些操作。
程序控制方式
  CPU利用指令反复查询I/O的状态，直到I/O准备好，才进行输入/输出。此间CPU处于循环等待状态，未做有效的工作。
中断方式
  CPU在执行程序的同时兼顾对I/O设备的控制或数据传送。当I/O设备准备好（空闲），由I/O通知CPU暂停正在运行的程序，转而处理I/O设备的请求，处理完即返回主程序继续执行。
DMA方式
  主要适用于高速I/O设备（如磁盘），CPU向I/O接口提供控制信息（如数据块的首地址及字节数），I/O设备直接和存储器进行成批数据的快速传送。

## Slide 234: 1 程序直接控制I/O方式
外设接口由一组寄存器（数据寄存器/状态寄存器/命令寄存器）组成，每个寄存器有一个端口地址(端口号)，IBM-PC机的I/O地址空间可达64K(0000~FFFFH)。
I/O指令
  例：测试某状态寄存器（端口号27H）的第2位是否为1
      IN AL, 27H
      TEST AL, 00000100B
      JNZ ERROR

## Slide 235
例 CPU要从3个设备轮流输入数据，设备1,2,3的状态寄存器
端口号分别用STAT1,STAT2,STAT3表示，第5位是输入
准备位。
        INPUT: IN AL, STAT1
        TEST AL, 20H
        JZ DEV2
        CALL FAR PTR PROC1
        DEV2: IN AL, STAT2
        TEST AL, 20H
        JZ DEV3
        CALL FAR PTR PROC2
        DEV3: IN AL, STAT3
        TEST AL, 20H
        JZ NO_INPUT
        CALL FAR PTR PROC3
        NO_INPUT:
        ……

## Slide 236
2 中断传送方式
IBM-PC中断系统能处理256种类型的中断，类型号为0~0FFH。中断向量表是各种中断处理程序的地址表。
中断操作的5个步骤：
(1) 取中断类型号
(2) 计算中断向量地址
(3) 取中断向量，偏移地址送IP，段地址送CS
(4) 转入中断处理程序
(5) 中断返回到INT指令的下一条指令
例：BIOS中断 INT 4AH
  4AH4 = 128H
  4AH4+2 = 12AH
  (128H)  IP
  (12AH)  CS

## Slide 237: 软件中断 vs. 硬件中断
中断源：引起中断的事件
外中断（硬中断）：外设的I/O请求 —— 可屏蔽中断
电源掉电/奇偶错 —— 非屏蔽中断
内中断（软中断）：INT指令/CPU错（除法错、溢出）
硬件中断
  触发的事件来源于硬件，例如I/O设备完成I/O操作
  事件可发生在程序执行的任何时候
  CPU在每条指令执行完毕，检查是否发生了硬件中断
软件中断
  触发的事件来源于程序中软件中断指令（也称为系统调用指令）
  通过运行软件中断指令，CPU处理中断

## Slide 238: 中断处理程序和中断向量
中断处理程序
  操作系统中处理特定中断的函数
  该函数以IRET返回，而非RET
中断向量表
  由256个中断向量组成
  每个中断向量都是由4字节的相应的中断处理程序的入口地址组成
    较高2字节的地址对应中断处理程序的CS地址
    较低2字节的地址对应中断处理程序的IP地址
  占用内存低端地址的1024字节的区域

## Slide 239: 中断调用和返回 INT vs. IRET
INT指令
  格式：INT interrupt_type
  动作：
    标志寄存器入栈，然后TF和IF清0
    CS 和 IP 依次入栈
    根据interrupt_type设置CS:IP 中断向量的地址
IRET指令
  格式：IRET
  动作：
    将堆栈中保存的IP内容弹回到IP
    将堆栈中保存的CS内容弹回到CS
    将堆栈中保存的标志寄存器内容弹回到标志寄存器

## Slide 240: BIOS vs. DOS系统调用
BIOS功能调用是对DOS或者用户程序服务的基本I/O请求操作的服务.
  BIOS functions: INT 0 到 INT 1BH
DOS system calls: INT 21H
  各种不同的系统调用功能是由AH指定的

## Slide 241: 1 DOS 系统调用
Assembly Language Programming

## Slide 242: 字符的显示 INT 21H with 02H
显示一个字符 INT 21H with 02H
输入：
  AH: 09H
  DL: 显示的字符
  例：
    MOV AH, 02H
    MOV DL, 53H ;’S’
    INT 21H

## Slide 243: 字符串的显示 INT 21H with 09H
显示字符串 INT 21H 输入：
  AH: 09H
  DX: 串的起始地址偏移量
  该串的结束符号必须是 ‘$’
  例：
    MSG DB 'NAME?', '$‘
    ……
    MOV AH, 09H
    LEA DX, MSG
    INT 21H

## Slide 244: 键盘输入INT 21H with 0AH
第1步：键盘输入参数表
    PARA_LIST LABEL BYTE
    MAX_LEN DB 20
    ACT_LEN DB ?
    KB_DATA DB 20 DUP(‘ ’)
第2步：功能设置
    MOV AH, 0AH
    LEA DX, PARA_LIST
    INT 21H
14 06 W i l s o n 0D ……
总长度 实际长度 回车符号
注意：最大长度加上回车符号
不超过20
最大长度
实际长度
数据缓冲区

## Slide 245: 综合例子
提示用户输入姓名，然后用户输入不超过20个字符
.DATA ;Define data segment
MSG DB 'NAME?', '$'
PARA_LIST LABEL BYTE
MAX_LEN DB 20
ACT_LEN DB ?
KB_DATA DB 20 DUP(' ')

## Slide 246
.CODE
MAIN PROC FAR
MOV AX,@data ;Set address of data
MOV DS,AX ; segment in DS
MOV AH, 09H
LEA DX, MSG
INT 21H
MOV AH, 0AH
LEA DX, PARA_LIST
INT 21H
MOV AX,4C00H ;End processing
INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN

## Slide 247: 控制字符的显示
根据其ASCII码显示出来
控制字符 | ASCII码 | 16进制数 | 说明
回车 | 13 | 0DH | 重新回到屏幕左边
换行 | 10 | 0AH | 前进到下一行
TAB | 09 | 09H | 前一个TAB位置
CR EQU 13
LF EQU 10
TAB EQU 09
MSG DB TAB, ‘MESSAGE FROM SYS’, CR, LF, ‘$’

## Slide 248: 2 BIOS功能调用
Assembly Language Programming

## Slide 249: 屏幕的特征
25行，80列
文本显示按页存储，编号从0到7，页0默认。
25×80 ＝ 4000字节  每页4K字节（96字节未用），其中2K存字符，2K存属性
各页的默认起始地址：B800H, B900H, BA00H……
00H, 00H
00H, 4FH
0CH, 27/28H
18H, 4FH
……
视频显示区
B800(0)H

## Slide 250: 设置光标 INT 10H with 02H
光标的位置决定了输入、输出的位置
设置光标 INT 10H 的 02H功能
设置：
  AH: 02H
  BH: 页数
  DH: 行数 (between 0 and 24)
  DL: 列数(between 0 and 79)
例
mov ah, 02h
mov bh, 00h
mov dx, 080Fh
int 10h

## Slide 251: 清屏 INT 10H with 06H
清屏 INT 10H 的 06H 功能
设置：
  AH: 06H
  AL: 滚动的线数, 00H代表全屏
  BH: 属性值（颜色、闪烁等）
  CX: 起始的 row:column
  DX: 结束的 row:column

## Slide 252: 另外一种清屏
设置显示方式00H功能
也能实现清屏的功能
例：
    MOV AH, 00H
    MOV AL, 03H ;设置彩色文本显示
    INT 10H

## Slide 253: 3 中断处理程序 编写
Assembly Language Programming

## Slide 254
DOS功能调用（21H）存取中断向量
    设置中断向量：
    AH=25H
    AL=中断类型号
    DS:DX=中断向量
    INT 21H
    取中断向量：
    AH=35H
    AL=中断类型号
    INT 21H
    返回时送ES:BX=中断向量

## Slide 255
设置CPU中断允许位
标志寄存器中的IF位=1 允许中断 （STI 开中断）
=0 禁止中断 （CLI 关中断）
中断程序的编写步骤：
  主程序：(1) 设置中断向量
      (2) 设置CPU中断允许位
      (3) 设置中断屏蔽位
  中断处理子程序：
  (1) 中断处理功能
  (2) IRET中断返回